Технические характеристики

| Спектральный диапазон измерений, нм: |
| --- |
| в канале возбуждения | 270…850 |
| в канале пропускания | 270…850 |
| в канале регистрации люминесценции | 310…850 |
| Диапазон измерений массовой концентрации фенола в воде, мг/дм3 | 0,01…25 |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений массовой концентрации фенола в воде, мг/дм3 | Δ с = ± (0,004 + 0,10 · С), где С – действительное значение массовой концентрации фенола, мг/дм3 |
| Диапазон измерений коэффициента пропускания образца | 10…90 |
| Пределы допускаемого значения абсолютной погрешности измерений коэффициента пропускания образца, % | ± 2 |
| Время установления рабочего режима, мин, не более | 30 |
| Время непрерывной работы анализатора, ч, не менее | 8 |
| Температура термостатирования измерительной кюветы, 0С | 25 ± 0,2 30 ± 0,2 37 ± 0,2 |
| Габаритные размеры анализатора, мм, не более | 430*350*160 |
| Масса анализатора, кг, не более | 10 |
| Источник питания – сеть переменного тока | (220 ± 22) В, (50 ± 0,5) Гц |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 50 |
| Средняя наработка на отказ, ч, не менее | 2000 |
| Условия эксплуатации: |
| температура окружающего воздуха, 0С | от 10 до 35 |
| относительная влажность (при 25 0С), %, не более | 80 |
| атмосферное давление, кПа | от 84 до 106,7 |